PENCEMARAN UDARA OLEH TIMBAL (Pb) DI BANDUNG

(Studi Kasus: Soekarno Hatta, Lingkar Selatan, Ganesha dan Dayeuh Kolot)

Oleh :

Nurullia Fitriani, S.Si, MT

Laboratorium Biologi Lingkungan, Jurusan Biologi, FMIPA UNPAD

ABSTRAK

Timbal di udara berasal dari pembakaran bahan bakar bertimbal kendaraan bermotor atau industri dan menempel pada partikulat debu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui daerah yang memiliki tingkat konsentrasi partikulat dan timbal udara yang tinggi di Bandung (Studi kasus : Soekarno Hatta, Lingkar Selatan, Ganesha dan Dayeuh Kolot) serta rasio logam Pb udara terhadap partikulat. Pangambilan sampel udara dilakukan dengan alat High Volume Sampler (HVS)untuk TSP dan Low Volume Sampler (LVS) untuk PM10. Dari hasil penelitian diketahui bahwa daerah Dayeuh Kolot merupakan daerah yang memiliki PM10 dan TSP paling tinggi yaitu 190.9035 µg/ m3 untuk PM10 dan  405.584 µg/ m3 untuk TSP. Nilai ini sudah melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999. Konsentrasi Pb udara Dayeuh Kolot juga tinggi yaitu sekitar 0,0498 – 0,545 (g/m3 untuk PM10 dan 0,5992 (g/m3 untuk TSP. Dari hasil analisis rasio logam Pb udara terhadap partikulat diketahui bahwa logam Pb cenderung mendominasi partikel debu yang berukuran kecil (PM10).

PENDAHULUAN

Kota Bandung sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah penduduk, jumlah pemukiman, jumlah industri dan jumlah kendaraan.  Pertumbuhan ini tidak disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana daerah akibatnya terjadi penurunan jumlah ruang terbuka hijau, kemacetan di beberapa jalan utama serta semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan ini dapat diakibatkan oleh berbagai pencemar seperti logam berat yang berasal dari industri, transportasi, rumah tangga, pertanian dan lain-lain. Logam berat  bukan hanya mengakibatkan pencemaran air dan tanah tetapi juga pencemaran udara. Salah satu logam berat yang ada di udara terutama di daerah perkotaan adalah timbal (Pb). Timbal ini berasal dari penggunaan bahan bakar bertimbal oleh kendaraan bermotor yang dalam pembakarannya melepaskan Pb oksida. Timbal berada di udara dengan cara menempel pada partikel-partikel debu halus berukuran rata-rata 0,02 – 0,05 µm (Fergusson, 1990). Semakin kecil ukuran partikel debunya maka semakin lama waktu menetapnya. Keberadaan timbal di udara ini tidak terlihat secara nyata tetapi jika terhisap oleh manusia, tumbuhan dan hewan akan mengakibatkan gangguan kesehatan dan kerusakan jaringan karena sifatnya yang toksik.

Kandungan timbal di sekitar jalan raya atau kawasan perkotaan sangat tergantung pada jumlah kendaraan, jarak terhadap jalan raya, arah dan kecepatan angin, cara mengendarai dan kecepatan kendaraan .

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai kandungan timbal (Pb) di udara kota Bandung. Penelitian ini bertujuan mengetahui daerah yang memiliki tingkat konsentrasi partikulat dan timbal yang tinggi di kota Bandung, sehingga pada masa datang dapat dilakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kualitas udara di daerah yang tercemar. Penelitian dilakukan terutama pada daerah yang memiliki tingkat kemacetan dan peruntukan wilayah yang berbeda (Soekarno Hatta, Lingkar Selatan, Ganesha dan Dayeuh Kolot).

METODE PENELITIAN

Pengamatan dilakukan di beberapa titik pengamatan dengan sumber pencemar lalu lintas yaitu di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Peta (Lingkar Selatan), Jalan Ganesha dan Jalan Raya Dayeuh Kolot  Bandung.

Logam berat timbal (Pb) di udara diambil dari partikel debu udara yang berasal dari TSP (Total Suspended Particulate) dan PM10. Sampling TSP dilakukan dengan menggunakan alat High Volume Sampler (HVS) dan sampling PM10 dilakukan dengan alat Low Volume Sampler (LVS). Pengambilan sampel udara oleh LVS dilakukan 3 kali untuk 24 jam yaitu pagi, siang dan sore hari, masing-masing sampling dilakukan selama 3 jam dengan flowrate 20 L/menit, sedangkan pengambilan sampel  udara oleh HVS  dilakukan 1 kali selama 8 jam.

Konsentrasi Pb dianalisis dari hasil ekstrasi filter fiberglass HVS dan LVS dengan alat Spektrofotometer Serapan Atom (AAS). Analisis rasio Pb udara terhadap partikulat dilakukan untuk mengetahui partikulat yang mendominasi logam Pb di udara.

Pada saat sampling udara dilakukan juga pengamatan kondisi lalu lintas, jumlah dan jenis kendaraan serta pengamatan kondisi meteorologi. Jumlah kendaraan dihitung selama 5 menit untuk setiap jam pada saat sampling. Kendaraan yang dihitung meliputi truk/tangki, bis, mobil pribadi, angkot dan motor. Parameter meteorologi diperoleh dari pengukuran secara manual yang dilakukan setiap jam selama 12 jam sampling dari pukul 06.00 sampai 18.00 WIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Kendaraan

Daerah Lingkar Selatan dan Soekarno Hatta merupakan daerah yang dilalui kendaraan terbanyak sedangkan daerah Ganesha merupakan daerah yang dilalui jumlah kendaraan terkecil. Jumlah total kendaraan minimum terjadi pada siang hari di setiap lokasi kecuali daerah Ganesha yang memiliki jumlah kendaraan minimum pada sore hari.

Gambar 1. Jumlah Total Kendaraan Bermotor di Daerah Sampling

Pada penelitian ini selain jumlah total kendaraan dihitung juga jumlah total kendaraan untuk setiap jenisnya. Jumlah rata-rata setiap jenis kendaraan dapat dilihat pada Gambar 2. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa motor merupakan jumlah kendaraan terbanyak. Sedangkan daerah Lingkar Selatan merupakan daerah yang paling banyak dilalui kendaraan jenis bis karena daerah ini merupakan jalur angkutan luar kota dari arah terminal Leuwi Panjang Bandung.

Gambar 2. Jumlah Rata-rata Jenis Kendaraan di Daerah Sampling

Kondisi Meteorologi

Temperatur udara rata-rata di keempat lokasi hampir sama yaitu bervariasi antara 24,33(C – 25,96(C. Temperatur minimum umumnya terjadi di pagi hari dan maksimum pada siang hari. Kondisi meteorologi  tersaji pada table 1.

Tabel 1. Kondisi Meteorologi

| Lokasi | Temperatur Kering (˚C) | Tekanan (atm) | Arah Angin | Kecepatan Angin (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soekarno Hatta | 24.67 | 0.94 | selatan; 50% | 3.56 |
| Lingkar Selatan | 25.96 | 0.94 | selatan; 33% | 3.42 |
| Ganesha | 24.33 | 0.93 | barat daya; 41,67% | 3.75 |
| Dayeuh Kolot | 25.37 | 0.94 | barat daya; 33,33% | 3.58 |

Konsentrasi Partikulat

Daerah Dayeuh Kolot mempunyai konsentrasi partikulat paling tinggi dibandingkan daerah lainnya yaitu 190.9035 µg/ m3 untuk PM10 dan  405.584 µg/ m3 untuk TSP, hal ini menunjukkan bahwa di daerah ini terdapat aktifitas manusia yang tinggi. Daerah Dayeuh Kolot merupakan daerah industri yang terdiri dari pabrik tekstil, makanan dan kimia organik dasar yang sumber tenaganya menggunakan batubara dan solar dengan kapasitas 13.000-135.000 L (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, 2003).  Kemungkinan TSP dan PM10 di daerah ini bukan hanya berasal dari kendaraan bermotor tetapi juga berasal dari aktifitas mekanik alat-alat industri dan pembakaran batu bara pabrik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999, baku mutu untuk PM10 adalah 150 (g/m3/24 jam dan TSP adalah 230 (g/m3/24 jam, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi partikulat di Dayeuh Kolot sudah melewati baku mutu.

Daerah yang memiliki konsentrasi partikulat terkecil adalah Ganesha yaitu  8.1581 µg/ m3 untuk PM10 dan  16.0049  µg/ m3 untuk TSP. Daerah ini merupakan daerah yang paling sedikit dilalui kendaraan bermotor dan memiliki ruang terbuka hijau yang lebih luas dibandingkan daerah sampling lainnya.

# Tabel 2. Konsentrasi Partikulat PM10 dan TSP

| Lokasi | Konsentrasi Partikulat (µg/ m3) | Rasio PM10/TSP (%) |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 | TSP |  |
| Soekarno Hatta (SH) | 76.4226 | 163.731 | 46,68 |
| Lingkar Selatan (LS) | 35.63 | 74.7221 | 47.68 |
| Ganesha (G) | 8.1581 | 16.0049 | 50.97 |
| Dayeuh Kolot (DK) | 190.9035 | 405.584 | 47.06 |

# Gambar 3. Konsentrasi  Partikulat

# Konsentrasi Timbal di Udara

Konsentrasi Pb udara terbesar berada di Dayeuh Kolot yaitu sekitar 0,0498 – 0,545 (g/m3 untuk PM10 dan 0,5992 (g/m3 untuk TSP. Sedangkan konsentrasi Pb terkecil ada di daerah Ganesha yaitu sekitar 0,0005 – 0,0008 (g/m3 untuk PM10 dan 0,0015 (g/m3 untuk TSP.

Konsentrasi timbal yang tinggi berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan di Dayeuh Kolot yang kecil, padahal timbal di udara ambien berasal dari sisa pembakaran kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa ada sumber Pb lain di daerah tersebut selain dari kendaraan bermotor. Kemungkinan yang terjadi, sumber Pb tersebut berasal dari hasil pembakaran batu bara industri di daerah tersebut atau transfer Pb dari daerah lain seperti jalan tol yang berjarak 200 m dari titik pengambilan sampel.

# Tabel 3. Konsentrasi Pb di Udara

| Lokasi | Sampling | Jam | Konsentrasi Pb ((g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soekarno Hatta | PM10 | 05.30 – 08.30 | 0.05454 |
|  |  | 09.00 – 12.00 | td |
|  |  | 14.30 – 17.30 | 0.04978 |
|  | TSP | 06.00 – 14.00 | 0.08429 |
| Lingkar Selatan | PM10 | 06.00 – 09.00 | 0.03216 |
|  |  | 10.30 – 13.30 | td |
|  |  | 15.00 – 18.00 | 0.02720 |
|  | TSP | 06.20 – 14.20 | 0.04831 |
| Ganesha | PM10 | 07.00 – 10.00 | 0.00050 |
|  |  | 10.20 – 13.20 | td |
|  |  | 14.00 – 17.00 | td |
|  | TSP | 07.00 –16.00 | 0.00089 |
| Dayeuh Kolot | PM10 | 05.45 – 08.45 | 0.41385 |
|  |  | 09.00 – 12.00 | 0.46954 |
|  |  | 14.30 – 17.30 | 0.51646 |
|  | TSP | 06.00 – 11.00 | 0.59923 |

# Gambar 4. Konsentrasi Timbal di Daerah Sampling

Rasio Pb di Udara Terhadap Partikulat

Rasio konsentrasi Pb terhadap PM10 lebih besar dibandingkan rasio Pb terhadap TSP untuk setiap lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa logam berat Pb dan Hg mendominasi partikel yang lebih kecil dan sebagian besar berasal dari proses pembakaran.

Tabel 4. Rasio Pb di Udara Terhadap Partikulat

| Lokasi | Sampling | Jam | Rasio (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soekarno Hatta | PM10 | 05.30 – 08.30 | 0.0704 |
|  |  | 09.00 – 12.00 | td |
|  |  | 14.30 – 17.30 | 0.0556 |
|  | TSP | 06.00 – 14.00 | 0.0515 |
| Lingkar Selatan | PM10 | 06.00 – 09.00 | 0.0685 |
|  |  | 10.30 – 13.30 | td |
|  |  | 15.00 – 18.00 | 0.1239 |
|  | TSP | 06.20 – 14.20 | 0.0646 |
| Ganesha | PM10 | 07.00 – 10.00 | 0.0049 |
|  |  | 10.20 – 13.20 | td |
|  |  | 14.00 – 17.00 | td |
|  | TSP | 07.00 –16.00 | 0.0004 |
| Dayeuh Kolot | PM10 | 05.45 – 08.45 | 0.2797 |
|  |  | 09.00 – 12.00 | 0.2535 |
|  |  | 14.30 – 17.30 | 0.2156 |
|  | TSP | 06.00 – 11.00 | 0.1477 |

KESIMPULAN

Konsentrasi Pb di udara ambien tertinggi berada di daerah Dayeuh Kolot. Konsentrasi Pb ambien di daerah tersebut adalah 0,4138 – 0,5164 (g/m3 untuk PM10 dan 0,5992 (g/m3 untuk TSP. Daerah yang memiliki konsentrasi Pb terkecil adalah daerah Ganesha yaitu 0,0005 – 0,0008 (g/m3 untuk PM10 dan 0,0015 (g/m3 untuk TSP. Ganesha merupakan daerah yang memiliki sumber pencemar kendaraan bermotor paling sedikit serta memiliki daerah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang luas dibandingkan daerah sampling lainnya.

Dari hasil analisis rasio Pb udara terhadap partikulat diketahui bahwa Pb lebih banyak menempel pada partikulat berukuran kecil (PM10).

DAFTAR PUSTAKA

Fergusson, J.E. 1990. The Heavy Element Chemistry, Environmental Impact And Health Effect. Fergusson Press. Oxford.