LAPORAN AKHIR PENELITIAN

PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD

ANALISIS BAHAN KIMIA OBAT IBUPROFEN DALAM SEDIAAN JAMU YANG BERDAR DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Oleh :

Ketua     :  Nyi Mekar Saptarini

Anggota  :  Iyan Sopyan

Wiwiek Indriyati

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran

Tahun Anggaran 2009

No SPK: 268/H6.26/LPPM/PL/2009

Tanggal :  30 Maret 2009

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS PADJADJARAN

# FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOVEMBER 2009

# ABSTRAK

Penyalahgunaan ibuprofen dalam sediaan obat tradisional dalam hal ini jamu pegel linu telah banyak dilaporkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan bahan kimia obat tersebut dalam berbagai jamu pegel linu. Telah dilakukan penelitian untuk membuktikan adanya kandungan bahan kimia obat ibuprofen dalam sediaan jamu pegel linu dengan menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) fasa balik. Dari penelitian ini diketahui bahwa dari 10 sampel yang diteliti, 9 sampel mengandung ibuprofen. Dari 9 sampel tersebut 4 dapat dihitung kadar ibuprofennya, yaitu sampel D, E, H, dan J. Kadar ibuprofen dalam dalam masing-masing kemasan sampel D, E, H, dan J berturut-turut adalah 2,71; 202,15; 0,45; 0,38 mg.

Kata kunci : Ibuprofen, Obat tradisional,  Kromatografi Cair Kinerja Tinggi

# ABSTRACT

Misuse of Ibuprofen in tradisional medicine formulation had been reported. Therefore an identification of that synthetic drug chemical substance was necessary to be done. A study to identify the synthetic drug chemical substance of ibuprofen in tradisional medicine formulation using reversed-phase High Performance Liquid Chromatography (HPLC) had been carried out. The result of this research showed that 9 from 10 samples contain ibuprofen. Only 4 samples that can be determined the quantity of ibuprofen, that are D, E, H, and J samples. The results of HPLC method showed that from each sample D, E, H, and J contained 2,71; 202,15; 0,45; 0,38 mg.

Keywords : Ibuprofen, Tradisional medicine, High Performance Liquid Chromatography.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini ”Analisis  Ibuprofen dalam Sediaan Jamu yang beredar di Kabupaten Bandung Barat.

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- Bapak Anas Subarnas, Prof., Dr., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran.

- Kepala dan staf Laboratorium Penelitian, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran yang telah menyediakan sarana dan prasarana dalam penelitian. Para dosen dan staf karyawan di Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran yang telah banyak membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa peneltian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Jatinangor,  November  2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak	i

Abstract	i

Kata Pengantar	ii

Daftar Isi	iii

Daftar Tabel	iv

Pendahuluan	1

Tinjauan Pustaka	3

Tujuan dan Manfaat Penelitian	11

Metode Penelitian	11

Hasil dan Pembahsan	14

Kesimpulan	15

Saran	20

Daftar Pustaka	20

DAFTAR  TABEL

Halaman

6.1 Data Nilai Rf   Baku dan Sampel	17

6.3  Hasil Penetapan Kadar Ibuprofen dalam Sampel	18