Validasi Penetapan Kadar Levofloxacin dalam Urin (in-vitro) secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT).

Iyan Sopyan1, Devani D. P 2., Muchtaridi 3

1Iyan Sopyan, Univ. Padjadjaran

2Devani D.P. Univ. Padjadjaran

3Muchtaridi, UnivPadjadjaran

ABSTRAK

Levofloxacin merupakan antibiotika fluoroquinolon yang selama ini belum ada penetapan kadarnya dalam urin menggunakan teknik solid phase extraction (SPE) diikuti kuantifikasinya secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detektor UV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan metode yang tepat untuk meneliti levofloxacin di dalam urin. Analisis ini menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi menggunakan kolom fase balik C18, Fase diam (kolom) yang digunakan adalah octadecyl silane (ODS) 250 x 2,6 mm, ukuran partikel 10 μm,dengan menggunakan campuran dari dapar fosfat: acetonitril (85,5 : 14,5, v/v) pH 2,5 sebagai fase gerak, dengan laju alir 1,2 ml/menit. Levofloxacin dideteksi pada panjang gelombang 295 nm menggunakan detektor UV dengan waktu retensi levofloxacin 9-10 menit dan resolusi 1,7 dari urin. Linearitas diperoleh dengan menggunakan standar internal ciprofloxacin 10 μg/ml dengan konsentrasi levofloxacin 1,15; 2,8; 5,75; 11,5; dan 23 μg/ml, koefisien korelasi (r) = 0.999. Batas kuantitasi dan batas deteksi levofloxacin 0,0733 μg/ml dan 0,0220. Persen recovery berdasarkan luas area 1,15 dan 23 μg/ml adalah 106,84% dan 89,37%, berdasarkan tinggipuncak 109,52 μg/ml dan 91,90 μg/ml serta presisi KV (%) berturut-turut 10,9% dan 0,45% berdasarkan luas area dan berdasarkan tinggi puncak

12,66% dan 1,13%. Nilai akurasi konsentrasi 1,15; 5,75; dan 23 μg/ml adalah 86,23%; 99,98%; 97,95% sedangkan presisi adalah 2,78%; 5,27%; dan 1,14%. Hasil uji kesesuaian sistem dan keterulangan terhadap wakturetensi, rasio luas area dan tinggi puncak menunjukkan KV < 15%. Hasil dari metode validasi memenuhi persyaratan sehingga dapat digunakanuntuk menentukan levofloxacin dalam urin.

## Kata kunci : Levofloxacin, KCKT, SPE, urin

## 1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Levofloxacin merupakan antibiotik berspektrum luas yang efektif terhadap sejumlah bakteri Gram positif dan Gram negatif, maka levofloxacin sering digunakan secara empiris untuk infeksi secara luas (pneumonia, infeksi saluran urin sebelum penyebab spesifik diketahui) (Eliopoulos et al., 1993).

Levofloxacin adalah antibiotik baru yang  belum diketahui penetapan kadar Levofloxacin baku yang digunakan sebagai acuan untuk penetapan kadar Levofloxacin. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam labolatorium klinik mengenai farmakokinetik dan

farmakodinamiknya. Untuk penetapan kadar Levofloxacin, dilakukan analisis obat dalam urin secara in vitro. Sebelum dilakukan metode analisis, terlebih dahulu dilakukan validasi. Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai pembuktian terhadap parameter-parameter tertentu yang dipersyaratkan dan ditetapkan sehingga analisis yang dilakukan mendapatkan hasil yang diinginkan. Validasi ini dilakukan karena adanya perbedaan alat, keterbatasan alat, bahan kimia atau kondisi lain yang menyebabkan metode tersebut tidak dapat diterapkan secara keseluruhan, sehingga diperlukan modifikasi, penyederhanaan maupun perbaikan metode dengan menggunakan Solid Phase Extraction (SPE) secara KCKT dengan detektor UV. Metode analisis ini memerlukan beberapa parameter yang  meliputi: linieritas, presisi (precision), ketepatan (accuracy), batas deteksi (LOD) dan batas kuantitasi (LOQ) (CDER. 1994).

Beberapa prosedur dan teknik telah dikembangkan untuk menetapkan kadar levofloxacin dalam matrik cairan hayati antara lain dengan metode KCKT (Djabarouti et al., 2004 ; Liang et al., 2002 ; Wong et al., 2006 ; Arayne et al.,2007 ; Sopyan, 2007), Microdialysis, (Cheng et al., 2002), Fluorimetry (Ocana et al., 2007), chemiluminescense (Ocana et al., 2004), Anodic stripping voltametry (Radi et al., 2002), potentiometry (Altioka et al., 2002), Flow injection Spectrofotometric  (Al-momani, 2006),  LC-MS (Lee et al., 2006). Pengembangan penetapan kadar levofloxacin dalam sediaan farmasi telah dilakukan secara konduktometri, potensiometri,  spektrofotometri (Altioka et al., 2002 ; McCourt et al., 2003 ), dan secara KCKT dengan detektor UV (Utami, 2006), sementara dalam cairan hayati (plasma/urin) secara KCKT telah digunakan detektor fluoresensi (Rodvold et al., 2003 ; Nguyen et al., 2004 ; Ferdig et al., 2004 ; Ballesteros et al., 2002; Epinosa –Mansilla. 2005), diode array detektor, dan  spektrometer massa (Tobin et al., 1999). Namun demikian, selama ini belum pernah dilaporkan penelitian mengenai penetapan levofloxacin dalam urin menggunakan  KCKT dengan detektor UV.

2. METODE PENELITIAN

Bahan. Bahan yang digunakan dalam analisis ini Levofloxacin baku pembanding (Zhejiang Jinxin-China), ciprofloxacin baku pembanding (Zhejiang Jinxin-China). Natrium dihidrogen fosfat dihidrat p.a (Merck®), asetonitril p.a (Merck®), dan asam fosfat (Merck®), metanol pro liquid chromatography (J.T Baker), akuabides (IPHA pharmindo), urin manusia

Alat. Peralatan yang digunakan dalam analisis ini adalah Seperangkat alat kromatografi cair kinerja tinggi (Shimadzu LC-10 ATVP) yang terdiri dari detektor UV-VIS SPD, Auto injector Shimadzu System Controler SCL-A, kolom KCKT (Phenomenex),  panjang 250 mm, diameter dalam 2,6 mm, ukuran partikel 10 μm, seperangkat alat spektrofotometer UV-Vis (analytical Jena, specord 200), pH meter (Ohmeter), ultrasonic bath (NEY 1510), SPE cartridge HLB 30 mg 1 cc (Oasis), timbangan analitik (Sartorius) kepekaan 0,1 mg, penyaring vakum beserta saringan berpori 0,45 (m, dan alat gelas yang lazim.

Prosedur

Penentuan panjang gelombang pengukuran

Pembuatan fasa gerak.

Natrium dihidrogen fosfat dihidrat ditimbang sebanyak 1,7248 g, dilarutkan ke dalam labu ukur 500 ml, diencerken dengan akuabides hingga tanda batas, Kemudian ditambahkan asam fosfat setetes demi tetes hingga diperoleh dapar fosfat  dengan pH 2,5 menggunakan pH meter. Fasa gerak yang digunakan adalah perbandingan antara dapar fosfat 0,025M pH 2,5 dengan acetonitril (85,5:14,5v/v).

Pembuatan larutan baku

Levofloxacin baku ditimbang dengan seksama sebanyak 50 mg, dilarutkan ke dalam labu ukur 100 ml menggunakan fase gerak hingga tanda batas. Sehingga diperoleh konsentrasi akhir 0,5 mg/ml.

Penentuan panjang gelombang maksimum

konsentrasi akhir larutan baku 5x10–3 mg/ml, kemudian larutan discanning dengan spektrofotometer ultraviolet pada panjang gelombang 200-380 nm, hingga diperoleh panjang gelombang maksimum levofloxacin.

Penentuan ekstingsi molar (ε)

Dari larutan baku konsentrasi 0,5 mg/ml dibuat konsentrasi 6,4; 10,8; dan 13,5 μM menggunakan HCl 0,05M dalam labu ukur 50 ml Ketiga larutan tersebut kemudian dianalisis dengan spektrofotometer dan dibaca serapannya pada panjang gelombang maksimum 295 nm, dan ditentukan nilai ekstingsi molarnya dengan menggunakan persamaan :

ε  = A / b C

b =  tebal kuvet dalam cm ; C = konsentrasi (Molar)

Penentuan kondisi optimum KCKT

Untuk memperoleh kondisi optimum levofloxacin dengan SI ciprofloxacin, dilakukan percobaan dengan berbagai kombinasi fase gerak yang sesuai

Tabel 1.

| OPTIMASI KONDISI KCKT |
| --- |
| Kolom | ODS/C18 (Phenomenex), panjang 250mm, diameter dalam 2,6 mm, dan ukuran partikel 10 |
| Fasa gerak | Natrium dihidrogen fosfat (0,025 M, pH2,5) : asetonitril (85: 14 v/v) dan (85,5: 14,5 v/v) |
| Kecepatan alir | 1,0 dan1,2 ml/menit |
| Volume injeksi | 10µl |
| Standar internal | 10µg/ml Ciprofloxacin |
| Deteksi | UV 295 nm |

Ekstraksi dengan SPE (Oasis HLB 1CC).

Dilakukan conditioning menggunakan metanol: air (1: 3ml), lalu dimasukkan konsentasi sampel yang akan diukur, lalu dilakukan tahap washing menggunakan 3% metanol dalam akuabides, dan tahap terakhir adalah eluting, menggunakan 20% ACN dalam dapar fosfat 0,025M pH2,5

Recovery absolute/efisiensi ekstraksi

Recovery absolute dilakukan pada konsentrasi 1,15 dan 23µg/ml dengan cara:

%Recovery

Validasi metode penetapan kadar levofloxacin secara KCKT

Selektivitas. Selektivitas dinyatakan dengan nilai resolusi atau daya pisah (Rs) dan nilainya  1,5.

Keterulangan. Pada kondisi optimum konsentrasi larutan baku levofloxacin 1,15 µg/ml  dalam urin sebanyak 10 µl diinjeksikan ke alat KCKT, Percobaan diulang sebanyak 6 kali kemudian dihitung koefisien variasinya dan dinyatakan %  KV.

Linearitas. Dibuat lima seri levofloxacin dengan konsentrasi (1,15; 2,8; 5,75; 11,5; dan 23 (g/ml) menggunakan standar internal ciprofloxacin dengan konsentrasi 10 µg/ml dalam urin, Selanjutnya diekstraksi menggunakan SPE dengan tahapan pengkondisian cartridge SPE. Persamaan linier ditentukan untuk mengetahui koefisien korelasi (r) antara konsentrasi levofloxacin dari rasio luas area levofloxacin terhadap standar internal ciprofloxacin, dengan nilai koefisien korelasi > 0.99.

LOD dan LOQ. Nilai batas deteksi dan batas kuantitasi penetapan kadar levofloxacin dapat dihitung secara statistik dari persamaan kurva kalibrasi dengan menggunakan garis regresi linier

Limit of detection (LOD) dinyatakan dengan:

Limit of quantitation (LOQ) dihitung dengan persamaan:

Ket: a:intercep

Akurasi dan Presisi. Akurasi dan presisi pada hari yang sama diperoleh dengan cara penetapan kadar tiga sampel masing-masing tiga kali (n = 3) selama tiga kali berturut-turut. Persen akurasi diperoleh dengan cara melihat kedekatan hasil dari sampel terhadap nilai nominal dan presisi dilihat dari KV (%), recovery dihitung dengan persamaan:

CT adalah konsentrasi levofloxacin hasil pengukuran, dan CA adalah jumlah levofloxacin yang dispike (konsentrasi nominal) ke dalam urin. Presisi dinyatakan dengan  KV (%), dengan persamaan :

Uji kesesuaian sistem. Uji kesesuaian sistem dilakukan terhadap sampel levofloxacin dengan konsentrasi akhir masing-masing 1,15  (konsentrasi rendah) dan 23 μg/ml untuk (konsentrasi tinggi) dalam urin dengan standar internal ciprofloxacin 10 μg/ml. Masing-masing dilakukan enam kali pengulangan (n = 6) dengan volume injeksi 10 µl ke dalam alat KCKT pada kondisi optimum. Dari kromatogram yang diperoleh, untuk masing-masing konsentrasi akan ditentukan keterulangan penyuntikan larutan baku yang dinyatakan dengan KV (%) kurang dari 15% dari waktu retensi, rasio luas area dan rasio tinggi puncak kromatogram.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- Penentuan panjang gelombang pengukuran

Hasil panjang gelombang dari larutan baku levofloxacin dan ciprofloxacin sebagai standar internal  menggunakan perbandingan fasa gerak dapar fosfat : asetonitril (85,5:14,5) didapatkan  panjang gelombang maksimum levofloxacin 295 nm dan panjang gelombang maksimum ciprofloxacin  279 nm. Hasil analisis dapat dilihat dari gambar 1 berikut.

Gambar 1. Panjang gelombang maksimum

Hasil penetapan ekstingsi molar

Levofloxacin dapat dideteksi menggunakan detektor ultraviolet pada sistem KCKT  dikarenakan nilai rata-rata dari hasil penetapan ekstingsi molar (() levofloxacin adalah 33.002,8 M-1cm-1 lebih besar dari 10.000 M-1cm-1.

- Penetapan Kondisi analisis

Tabel 2.Hasil optimasi kondisi KCKT

| OPTIMASI KONDISI KCKT |
| --- |
| Kolom | ODS/C18 (Phenomenex), panjang 250mm, diameter dalam 2,6 mm, dan ukuran partikel 10 |
| Fasa gerak | Natrium dihidrogen fosfat (0,025 M, pH2,5) : asetonitril (85,5: 14,5 v/v) |
| Kecepatan alir | 1,2 ml/menit |
| Volume injeksi | 10µl |
| Standar internal | 10µg/ml Ciprofloxacin |
| Deteksi | UV 295 nm |

- Efisiensi Ekstraksi

Hasil  dari tabel 3 yang didapat  berdasarkan persyaratan masuk kedalam rentang % recovery 80-120% (Harahap, 2006), dan  hasil koefisien variasi (KV%) masuk ke dalam rentang untuk cairan biologis adalah <15% (Harahap, 2006).

Tabel 3

| luas Area | tinggi puncak |
| --- | --- |
| Levofloxacin | Levofloxacin |
| Replikasi | Konsentrasi (μg/ml) | Replikasi | Konsentrasi (μg/ml) |
|  | 1,15 | 23 |  | 1,15 | 23 |
| 1 | 93,43 | 88,92 | 1 | 93,57 | 90,72 |
| 2 | 111,79 | 89,68 | 2 | 116,27 | 92,64 |
| 3 | 115,30 | 89,51 | 3 | 118,73 | 92,35 |
| (%) | 106,84 | 89,37 |  | 109,52 | 91,90 |
| KV % | 10,9 | 0,45 | KV % | 12,66 | 1,13 |

- Validasi metode penetapan kadar levofloxacin secara KCKT

- Selektivitas

Selektivitas dari suatu metode, dapat dilihat dari nilai resolusi/daya pisah antara internal standar  ciprofloxacin dengan levofloxacin sebagai sampel  yang memiliki nilai resolusi yang baik yaitu  ≥ 1,5. Hasil selektivitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Selektivitas

- Keterulangan

Dilakukan uji keterulangan menggunakan sampel levofloxacin konsentrasi  1,15µg/ml dengan konsentrasi standar internal 10µg/ml, dilakukan pengulangan sebanyak 6 replikasi.  Uji ini dikatakan memenuhi persyaratan jika nilai dari  luas area. waktu retensi berdasarkan cairan hayati  KV < 15% (Harahap, 2006). Hasil analisis yang didapat berdasarkan luas area adalah 1,3%  sedangkan berdasarkan waktu retensi 0,66% sehingga hasil uji keterulangan ini dikatakan memenuhi persyaratan berdasarkan parameter  validasi.

Gambar 3. Keterulangan

- Linearitas

Hasil uji linearitas pada gambar 4, diperoleh dari kurva kalibrasi diperoleh dengan 5 variasi konsentrasi (1,15; 2,8; 5,75; 11,5; dan 23 (g/ml) dengan penambahan standar internal levofloxacin 10 µg/ml  dan hasil dari persamaan regresi linear yang diperoleh adalah (r)=0.999, persamaan tersebut Y=0.143x+0.121. Hasil tersebut memenuhi persyaratan uji linearitas pada cairan biologis dengan (r) > 0.99.

Gambar 4 . Kromatogram linearitas

- LOD dan LOQ

Hasil koefisen korelasi (r)  terbaik yang diperoleh dari kurva baku levofloxacin dapat digunakan untuk pengujian limit of detection (LOD). Nilai LOD dari rasio luas area adalah 0,0220μg/ml dan nilai LOD berdasarkan tinggi puncak adalah 0,1679 μg/ml.

Hasil pengujian limit of Quantitation (LOQ) didapatkan berdasarkan kurva kalibrasi levofloxacin dari persamaan yang mempunyai koefisien korelasi yang paling baik dari kurva kalibrasi. Hasil LOQ didapatkan dari kurva kalibrasi rasio luas area kromatogram. Nilai LOQ dari rasio luas area kromatogram adalah 0,0733μg/ml dan nilai LOQ pada tinggi puncak adalah 0,5598μg/ml.

- Akurasi dan presisi

Untuk mengetahui presisi dan akurasi dibuat 3 macam konsentrasi sampel levofloxacin dalam matrik urin diambil kurva kalibrasi nilai rendah, nilai sedang dan nilai tinggi, berturut-turut adalah 1,15;  5,75; dan 23 μg/ml dan mengandung standar internal ciprofloxacin 10 μg/ml. Dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4

| Replikasi (n=3) | Konsentrasi levofloxacin nominal (μg/ml) |
| --- | --- |
|  | 1,15 | 5,75 | 23 |
|  | Konsentrasi yang diperoleh | Konsentrasi yang diperoleh | Konsentrasi yang diperoleh |
| 1 2 3 SD | 0,9636 0,9923 1,0188 0,9916 0,0276 | 5,4223 5,8021 6,0216 5,7487 0,3032 | 22,3279 22,4370 22,8174 22,5275 0,2569 |
| Akurasi (% ± SD) | 1,15 | 5,75 | 23 |
| 1 2 3 SD | 83,7944 86,2876 88,5983 | 94,3022 100,9061 104,7248 | 97,0781 97,5524 99,2064 |
|  | 86,2268 2,4025 | 99,9777 5,2729 | 97,9456 1,1173 |
| Presisi (% KV) | 1,15 | 5,75 | 23 |
|  | 2,7862 | 5,2741 | 1,1407 |

Keterangan : (n = 3) diperoleh dari 1 hari dengan 3 replikasi

KV= koefisien variasi

- Uji kesesuaian sistem

Hasil uji kesesuaian sistem yang diperoleh dari konsentarsi 1,15 μg/ml, memenuhi persyaratan koefisien variasi ≤ 15%. Dapat dilihat pada tabel 5 dan gambar 5.

Gambar 5. Uji kesesuaian sistem

Tabel 5

| Nilai KV (%) atas Waktu retensi, luas area kromatogram dan tinggi puncak kromatogram | Konsentrasi levofloxacin (μg/ml) 1,15 μg/ml |
| --- | --- |
|  | Nilai KV (%) |
| Waktu retensi | Levofloxacin Ciprofloxacin Rasio | 0,66 0,68 0,07 |
| Luas area kromatogram | Levofloxacin Ciprofloxacin Rasio | 1,3 0,55 1,33 |
| Tinggi puncak kromatogram | Levofloxacin Ciprofloxacin Rasio | 1,43 0,36 1,32 |

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut

  - Optimasi kondisi KCKT dan ekstraksi levofloxacin dengan matrik urin menggunakan SPE Oasis HLB 1cc dapat dilakukan dengan hasil yang cukup baik.

  - Berdasarkan hasil validasi metode   analisis dengan parameter selektivitas, ketelitian, ketepatan, keterulangan, linieritas, batas deteksi, batas kuantitasi dan kesesuaian sistem, diperoleh hasil bahwa metode yang telah dilakukan telah sesuai persyaratan sehingga dapat digunakan untuk penetapan levoflocxacin menggunakan KCKT dengan detektor UV

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan penelitian lebih lanjut mengenai

- Proses isolasi Levofloxacin dari urin dapat dilakukan menggunakan SPE dengan cartridge yang berbeda agar pengotor yang terikat dapat lebih diminimalkan.

- penetapan kadar levofloxacin dalam urin berdasarkan uji bioavabilitas dan bioekivalensi.

Daftar Pustaka

Al-momani, I.F. 2006. Flow-Injection spectrophotometric determination of the antibacterial levofloxacin in tablet and human urine. Pharm. Anal. 39: 741-750.

Altioka, G., Atkosar, Z., and Can, N.O. 2002. The Determination of Levofloxacin by Flow Injection Analysis Using UV Detection, Potentiometry, and Conductometry in Pharmaceutical Preparation. J.Pharm. Biomed. Anal. 30:  881-885.

Ballesteros, O., Vilchez J.L., and Navalon, A. 2002 Determination of The Antibacterial Ofloxacin in Human Urine and Serum Samples by Solid-Phase Spectrofluorimetry.  J. Pharm. Biomed. Anal. 30: 1103-1110.

CDER. 1994.  Reviewer Guidance for Validation of Chromotographic Methods, Center of Drug Evaluation and Research – FDA .

Cheng, F.C., Tsai, T.R., Chen, Y.F, Hung, L.C., and Tsai, T.H. 2002.  Pharmacokinetic Study of Levofloxacin in Rat Blood and Bile by Microdialysis and High-Performance Liquid Chromatography. J. Chromatography. A. 961: 131-136.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. Farmakope Indonesia. Edisi keempat. Jakarta: Departemen Kesehatan. Hal. 748-750; 1009-1012.

Djabarouti, S., Boselli, E., Allaouchiche, B., Ba B., Nguyen, A.T., Gordien, J.B., Bernadou, J.M., Saux, M.C., and Breilh, D. 2004. Determination of Levofloxacin in Plasma, Bronchoalveolar Lavage and Bone Tissues by High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection Using a Fully Automated Extraction Method. J. Chromatography. B. 799: 165-172.

Eliopoulos, G.M., Eliopoulos, C.T., Hoope, D.C., and Wolfson, J.S. 1993. Editors, In: Quinolone Antibacterial Agents, American Society for Microbiology. Washington. p. 161-193.

Epinosa-Mansilla, A., de la Pena, A.M., Gomez, D.G., and Salinas, F. 2005. HPLC Determination of Enoxacin, Ciprofloxacin, Norfloxacin and Ofloxacin with Photoinduced Fluorimetric (PIF) Detection and Multiemission Scanning: Application to Urine and Serum. J. Chromatography. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 822: 185-193.

Gritter, R.J., Bobbit, J.M., Schwarting, A.E. 1991. Pengantar Kromatografi. Edisi kedua. Bandung: Penerbit ITB. Hal. 186-230.

Harahap, Y., Umar, M., Theresia, S. 2006. Analisis Glimepirida dalam Plasma Tikus.  Majalah Ilmu kefarmasian. 3: 22-37.

Johnson, E.L., R. Stevenson. 1991. Dasar Kromatografi Cair, Penterjemah: Prof. DR.  Kosasih  Padmawinata. Bandung: Penerbit  ITB. Hal. 2-13, 230-232, 251-155.

Martindale. 2002. The Extra Pharmacopoeia. 33rd edition. London: Royal Pharmaceutical Society. p. 219.

Mulja, M., Suharman. 1995. Analisis Instrumen. Surabaya: Airlangga Press. Hal. 237-267.

Nguyen, H.A., Grellet J., Ba B.B., Quentin C., and Saux M.C. 2004. Simultaneous determination of levofloxacin, gatifloxacin and moxifloxacin in serum by liquid chromatography with column switching. J.Chromatography. B. 810: 77-83.

Ocana, J.A., Barragin, F.J., Callejon M.J., and De la Rossa, F. 2004. Application of Lantanide –Sensitezed Chemiluminessence to the Determination of Levofloxacin, Moxifloxacin, and Trovafloxacin in Tablet, Microchip. Acta. 114: 207-213.

Putra, E.D. 2004. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi dalam Bidang Farmasi. http://www.USU digital library.or.id. [7 Mei 2008].

Radi, A. and El-Sharief, Z. 2002. Determination of levofloxacin in urine by adsorptive square-ware anodic stripping voltametry on glassy carbon electrode. Talanta. 58: 319-324.

Rodvold, K.A., Daniger, L.H., and Godfried, M.H. 2003. Steady State Plasma Band Bronchopulmonary Concentration of Intervenous Levofloxacin and Azitromy in Healts Adults. J. Antimicrob. Chemother, 47(8): 2450-2456

Sopyan, I. 2007. Optimasi Penetapan Kadar Levofloxacin dalam Plasma Darah (in- vitro) Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Tobin, C.M., Sunderland, J., White, L.O., and Macgowan, A.P. 1999. A reverse phase, isocratic high performance liquid chromatography, assay for levofloxacin. J. Antimicrob. Chemother. 43: 434-435.

Utami, P.I. 2006. Penetapan Kadar Levofloxacin dalam Sedían Farmasi Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Underwood A. L., Day, R.A. 1997.  Analisis Kimia Kuantitatif.  Penerjemah: Aloysius H.P. Jakarta: Erlangga. Hal: 388-408.

United States Pharmacopoeia. 2000. United State Pharmacopoeia Convention 24th ed. United States Pharmacopoeia/National Formulary. Rockville. MD.

Williams, RT. 1979.  Species Variations in Drug Biotransformation. Dalam:La Du, BN, Mandel HG and Way EL (Eds). Fundamentals of DrugMetabolism and Drug Disposition.Huntington. New York : The Williams and Wilkins Company: 187-203.

Wong, F.A., Juzwin, S.C., and Flor, S.C. 1997. Rapid stereospecific liquid chromatographic determination of levofloxacin in human plasma and urine. J. Pharm. & Biomed. anal. 15: 765-771.

# Text boxes

(I)279nm

(II)295nm