SINTESIS DAN KARAKTERISASI RADIOISOTOP METIL BROMIDA-82

( CH3 82Br )

#### Duyeh Setiawan

Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri – Batan

Jalan Tamansari No 71 Bandung, Telp. 022-2503997,

E-mail : ayah@batan-bdg.go.id

ABSTRAK

Pada umumnya letak jaringan pipa penyalur di industri tersimpan di dalam tanah  untuk keselamatan pipa maupun keindahan dan keserasian lingkungan. Namun masalah yang sering timbul yaitu adanya kebocoran dari dalam pipa yang sangat merugikan bahkan dapat terjadi pencemaran lingkungan apabila zat yang dialirkan dalam pipa tersebut merupakan zat yang berbahaya. Untuk mengetahui asal-usul dari kebocoran secara konvensional umumnya memerlukan waktu yang cukup lama bahkan kadang-kadang tidak mungkin dilakukan. Seiring berkembangnya aplikasi teknik nuklir dengan menggunakan radioisotop, maka beberapa masalah kebocoran secara tepat dapat diketahui. Radioisotop metil bromida-82 disintesis melalui reaksi  dimetil sulfat (CH3)2SO4 dengan kalium bromida (K82Br) dalam lingkungan asam sulfat.  Kondisi optimum sintesis senyawa CH382Br pada suhu reaksi pemanasan 80 oC selama satu jam, diperoleh perbandingan mol (CH3)2SO4 : KBr = 1 : 2 dengan rendemen 81,08% dan persen penandaan sebesar 33,96 %. Karakterisasi kromatografi gas-spektrometer massa menunjukkan senyawa metil bromida hasil sintesis mempunyai pola spektrum yang mirip dengan standar. Senyawa metil bromida yang diperoleh berbentuk cair yang jernih mempunyai titik didih 3,5 oC sesuai literatur.

Kata kunci: Sintesis, radioisotop, metilbromida-82, industri, minyak

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION RADIOISOTOPE OF METHYL BROMIDE-82 (CH382Br)

ABSTRACT

General pipe networking in industry is placed under ground for the safety reason of pipe and also beauty of environment compatibility. Problem often arisen the existence of leakage from the pipe which very harmed even happened contamination of environment if substances which conducted in the pipe is dangerous substances. In order to detect the leakage conventionally need sufficient time even sometime not possible to be done. Expanded nuclear technique application using radioisotope, hence some leakage problems in knowable precise. Radioisotope of methyl bromide-82 can be synthesized through bromination reaction of dimethyl sulfate (CH3)2SO4 with potassium bromide (K82Br) in sulfuric acid.  Optimal condition of synthesize methyl bromide-82 at warm-up temperature 80oC in one hour, which is obtained by ratio of  (CH3)2SO4  : KBr = 1 : 2 with yield 81.08 % and percentage of labelled activity is 33.96 %. Characterization of gas chromatography - mass spectroscopy showed that methyl bromide compound result of synthesis has spectrum looking like standard.  Methyl bromide compound obtained is in form of clear liquid has  boiling point is 3.5oC according to literature.

Keywords: Synthesis, radioisotope, methylbromide-82, industry, oil